## Slide 1
Název školy:
Autor:
Název:
Číslo projektu:
Název projektu:
SŠ spojů a informatiky Tábor
Petr Vlach
VY_32_INOVACE_OS_17
CZ.1.07/1.5.00/34.1021
Moderní škola – inovace výuky na SŠSI Tábor

## Slide 2
LINUX Server
Server DHCP

## Slide 3
DHCP je protokol pro dynamickou konfiguraci hostitelů. Je definován v dokumentech RFC 2131 a 2132. Umožňuje, aby si klient protokolu DHCP zapůjčil část síťových a administrativních parametrů z centrálního serveru.
Půjčovat lze následující parametry: [1, s. 334]
Adresy IP a síťové masky
Brány (implicitní směry)
Jmenné servery DNS
Hostitele pro syslog
Servery protokolu WINS, X Windows, …
Servery TFTP
A další
DHCP server se používá pro konfiguraci IP adres pro větší oddělení nebo firmu. Když se spustí software klienta DHCP , vyšle klient do sítě žádost o IP adresu . Server DHCP mu odpoví a pošle mu adresu společně s dalšími informacemi potřebnými pro dokončení síťové konfigurace.
Adresy server přiděluje automaticky z vyhrazeného rozsahu a doba platnosti přidělení je omezena. Tím je zaručeno, že nepoužívaná IP adresa bude po určité době uvolněna a může být přidělena jiné stanici. Také rozsah přidělovaných parametrů je u DHCP mnohem širší, kromě čtyř základních existuje asi 25 dalších (například WINS server, jméno domény, NTP server pro časovou synchronizaci a jiné). Hlavní výhodou je menší administrativní náročnost pro správce sítě. Pokud k tomu nemá vážný důvod, nemusí udržovat tabulky přiřazení MAC a IP adres.

## Slide 4
Komunikace klienta se serverem je naznačena na obrázku: [ 2, s.56 ]
Nejprve klient vyšle všesměrový paket DHCPDISCOVER (hledání DHCP serveru a žádost o nabídnutí IP adresy). DHCP server (nebo servery) připraví svou nabídku a vyšlou ji paketem DHCPOFFER. Tato zpráva je určena jediné stanici, proto se vysílá jako unicast.
Klient si z (teoreticky několika) nabídek vybere jednu IP adresu a požádá o ni zprávou DHCPREQUEST. Vysílá se jako všesměrový paket, protože je třeba uvědomit i případné ostatní servery o tom, že jejich nabídka nebyla využita. Vybraný server nabídku potvrdí zprávou DHCPACK a stanice může přidělenou adresu začít využívat. Klient může nabídnutou adresu také odmítnout zprávou DHCPDECLINE, nebo již přidělenou adresu uvolnit zprávou DHCPRELEASE.

## Slide 5
SERVEROVÝ DAEMON DHCP
U linuxové distribuce se používá DHCP server ISC (Internet Software Consortium, http://www.isc.org). Jedná se jak o serverovou část, tak i o klentskou část.
V Linuxu musí být nastavena podpora pro multicast adresy – přesvědčíme se o tom příkazem ifconfig –a , ve výpisu musí být slovo MULTICAST (v počeštěné verzi VŠESMĚROVÉ_ VYSÍLÁNÍ).
Nastavení interface na serveru (/etc/network/interfaces):
auto eth0 (která zřízení budou po restartu aktivní)
iface eth0 inet static (jméno interface, statická konfigurace pro protokol TCP/IP)
address 192.168.47.2 (IP adresa)
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.47.255
network 192.168.47.0
Restartování interface : /etc/init.d/networking restart
Po každé změně tohoto souboru je užitečné zkontrolovat soubory: /etc/hosts a /etc/hostname (zde by mělo být uvedeno FQDN stroje=Fully Qualified Domain name)
Primárním konfiguračním souborem DHCP serveru je dhcpd.conf (v distribuci Debian se nachází v adresáři /etc/dhcp/dhcpd.conf), který je v textovém formátu.Obecná struktura konfiguračního souboru vypadá takto:
Globální parametry:
Deklarace 1;
[ parametry deklarace 1]
[ vnořená deklarace]
Deklarace 2;
[ parametry deklarace 2]
[ vnořená deklarace]

## Slide 6
Ukázka jednoduchého souboru dhcpd.conf:
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0
{
# Volby – Options
option routers 192.168.1.1; #klienti DHCP musí používat tuto implicitní trasu
option subnet-mask 255.255.255.0; #klienti DHCP musí používat tuto masku podsítě
option domain-name „uidzero.com“; #klienti DHCP používají pro vyhledávání hostitelských počítačů
option domain-name-servers delirium.uidzero.com #klienti DHCP používají pro DNS
#Parametry
default -lease-time 21600; # doba alokovaná pro IP adresu v sekundách
max-lease-time 43200; # pokud požádá klient o prodloužení alokované doby
#Deklarace
range 192.168.1.25 192.168.1.49; # rozsah přidělovaných adres
#Vnořené deklarace
host vertigo
hardware ethernet 00:80:c6:f6:72:00; # počítač s touto MAC adresou dostane vždy přiřazenou adresu 19.168.1.50
fixed-address 192.168.1.50
}
Více informací pomocí : man dhcpd.conf

## Slide 7
Po úpravách DHCP serveru je třeba nastavit:
chkconfig dhcpd on (spustí dhcp server při každém příštím bootování )
service dhcpd restart nebo /etc/init.d/isc-dhcp-server restart (restartuje dhcp server )
Obecné chování démona za běhu:
Démon má jméno dhcpd, čeká na žádost klienta. Po zpracování žádosti a přidělení IP adresy klientovi , provádí démon sledování chování adresy klienta. Zaznamenává všechny půjčovací transakce do souboru /etc/dhcp/dhcpd.leases.
Klientský démon DHCP:
U linuxu stačí nainstalovat balíček a nakonfigurovat síťovou kartu na DHCP.
dhcpd , klientský démon je softwarová komponenta , používaná pro komunikaci se serverem DHCP.Jestliže se tento démon spustí, pokusí se získat adresu z dostupného serveru DHCP a poté podle toho provést příslušnou síťovou konfiguraci.Klientský démon se spouští pomocí spouštěcích skriptů nebo příkazem z příkazového řádku.Spouští se před ostatními síťovými službami, protože ty se nedají spustit , jestliže klientský démon nemůže získat adresu.
Příkaz : dhcpd -parametry
Klienta DHCP není třeba konfigurovat , sám si do adresářů /var/lib/dhcp resp. /var/lib/dhclient uloží stavové soubory všech spojení. Jsou pojmenovány podle rozhraní, které popisují.
Nastavení síťové karty pro klienta v /etc/network/interfaces:
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
U Klienta Windows: nastavit síťovou adresu na získávání IP adresy z DHCP a restartovat.
Pozn.: DHCP Server by měl být nastaven tak, aby nenaslouchal požadavkům z internetu ( UDP porty 67 a 68).

## Slide 8
Práci provádějte ve virtuálních prostředích Debian 6 komplet (Server)-uživatel administrator s heslem kaktus a
Xpecko (Klient)-uživatel administrator s heslem kaktus.
Příprava prostředí dvou izolovaných virtuálních počítačů
1. V obou virtuálních prostředích VMware nastavte na síťové kartě volbu: LAN segment, nastavte IP adresu segmentu na : 192.168.40.0
2. Na síťové kartě Klienta nastavte IP adresu na DHCP
3. Na Klientovi zrušit FIREWALL
Ukázka cvičení v prostředí pro správu virtuálních strojů VMware.
Pro účely cvičení jsou k dispozici předem vytvořené virtuální stroje s operačními systémy Debian 6 ( název stroje Debian 6 Komplet) a Windows XP (název stroje Xpecko).Mezi těmito dvěma virtuálními stroji je vytvořena síť, která je izolovaná od hostitelského počítače.
B) Konfigurace síťové karty Serveru
1. V konzole správce spusťte editor gedit /etc/network/interfaces
2. Soubor interfaces by měl obsahovat řádky:
auto lo eth0 (která zřízení budou po restartu aktivní)
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static (jméno interface, statická konfigurace pro protokol TCP/IP)
address 192.168.40.2 (IP adresa)
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.40.255
network 192.168.40.0
3. Restartujte nastavení interface : /etc/init.d/networking restart

## Slide 9
C) Konfigurace DHCP na Serveru
1. Konfigurujte soubor /etc/dhcp/dhcpd.conf
2. Soubor dhcpd.conf by měl obsahovat:
subnet 192.168.40.0 netmask 255.255.255.0 {
interface eth0;
range 192.168.40.100 192.168.40.200;
default-lease-time 6000;
max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
#option routers 192.168.40.1;
}
3. Restartujte nastavení DHCP na Serveru
/etc/init.d/isc-dhcp-server restart
D) Připojení Klienta
1. Restartujte virtuální počítač Xpecka
2.Ujistěte se pomocí příkazů , že spojení je navázáno:
Příkaz ping 192.168.40.2
Příkaz ipconfig (měla by být přidělena adresa 192.168.40.100)

## Slide 10
E) Jak by jste vytvořili Přiřazení stálé adresy ? (muže být adresa mimo nastavený rozsah ?)
1. Použijeme MAC adresu: 00:0C:29:E4:78:51 (zjistíme pomocí příkazu ipconfig /all)
2. Do souboru dhcpd.conf přidáme záznam: (nazev je libovolný-slouží pouze k rozlišení, musí být bez mezer)
host nazev_zarizeni {
hardware ethernet 00:0C:29:E4:78:51;
fixed address 192.168.40.205
}

## Slide 11
Literatura:
[1] NEMETH, E., SNYDER, G., HEIN, T. LINUX - Kompletní příručka administrátora. 2.vyd. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2410-9
[2] Ing.Petr Draxler : Datové sítě. Skriptum Střední školy spojů a informatiky Tábor