## Slide 1
Elektrochemické reakce - (galvanické) články
PaedDr. Ivana Töpferová
Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
CZ.1.07/1.5.00/34.0861
MODERNIZACE VÝUKY

## Slide 2
Anotace: výuková prezentace v prvním ročníku studia
Předmět: chemie
Ročník: I. ročník SŠ
Tematický celek: anorganická chemie
Klíčová slova: elektrochemický (galvanický) článek, primární, sekundární, Daniellův článek, suchý článek, olověný akumulátor
Forma: vysvětlování, demonstrace
Datum vytvoření: 27. 8. 2013

## Slide 3: Redoxní reakce jako zdroj energie
Ze dvou různých elektrod a elektrolytu lze sestavit elektrochemický článek, který je zdrojem energie:
Elektrochemický (galvanický) článek je zařízení, ze kterého se na základě redoxních reakcí získává elektrický proud
– skládá se ze dvou poločlánků, které jsou vodivě spojené (porézní přepážkou nebo solným můstkem)
– každý poločlánek se skládá z elektrody ponořené do roztoku elektrolytu

## Slide 4: Galvanický článek
První galvanický článek vytvořil Alessandro Volta.
První pokusy s „živočišnou elektřinou” prováděl na konci 18. století Luigi Galvani.
Chemická energie se v galvanických článcích mění na elektrickou energii.
Galvanické články poskytují stejnosměrný elektrický proud.
Pokus: galvanický článek z ovoce

## Slide 5: Galvanický článek
anoda = záporná elektroda
– dochází k oxidaci
katoda = kladná elektroda
– dochází k redukci
Obr. 1 Galvanický článek

## Slide 6: Galvanické články primární
Daniellův článek: každá kovová elektroda je ponořena do roztoku téhož kovu.
Při vybíjení tohoto článku probíhají děje:
A- : Zn – 2e-→ Zn2+ K+: Cu2+ + 2e-→Cu
Obr. 2 Daniellův článek

## Slide 7: Galvanické články primární
Je-li z článku odebírán proud, oxidují se atomy Zn na kationty Zn2+ a e- uvolněné ze zinkové elektrody prochází vnějším elektrickým obvodem přes spotřebič ke kationtům Cu2+, které se redukují na atomy Cu.
Obr. 3 Daniellův článek

## Slide 8: Galvanické články primární
„suchý” článek = zinkouhlíkový článek 1,5 V
Anoda(-): nádobka ze zinku
Katoda(+): uhlíková tyčinka obalená pastou z oxidu manganičitého a grafitu
Elektrolyt: pasta, která obsahuje chlorid amonný
Obr. 4 Suchý článek

## Slide 9: Galvanické články sekundární
akumulátory = dají se po vybití znovu nabít a použít vícekrát
– po připojení ke zdroji stejnosměrného elektrického proudu se článek nabíjí, probíhá elektrolýza
– při vybíjení se stává zdrojem elektrického proudu (galvanický článek)
Elektrochemické děje probíhají oběma směry.
Elektrochemické děje jsou děje probíhající při elektrolýze a při vybíjení galvanických článků.
elektrická energie
chemická energie
elektrická energie
chemická energie

## Slide 10: Galvanické články sekundární
Druhy akumulátorů:
olověný (Pb)
nikl-železný (Ni-Fe)
nikl-kadmiový (Ni-Cd)
lithium-iontový (Li-ion)
nikl-metal hydridový (NiMH)
...
Obr. 5, 6 Dobíjecí baterie

## Slide 11: Olověný akumulátor
Obr. 7 Autobaterie

## Slide 12: Olověný akumulátor
katoda = olověná elektroda pokrytá vrstvou PbO2
anoda = čisté olovo Pb
elektrolyt = zředěná kyselina sírová (akumulátorová)
Děje probíhající na elektrodách při vybíjení:
A - : olovo se rozpouští a do roztoku přechází Pb2+, které reagují s anionty SO42- a vytváří vrstvu PbSO4:
Pb - 2e-  Pb2+ oxidace
K +: oxid olovičitý se redukuje na Pb2+, které opět reagují s anionty SO42- a vytváří vrstvu PbSO4:
Pb4+ + 2e- Pb2+ redukce
Při vybíjení článku se olovo oxiduje a oxid olovičitý se redukuje. Vzniká síran olovnatý a voda.

## Slide 13: Olověný akumulátor
Připojením na vnější zdroj el. proudu lze po vybití článku akumulátor znovu nabít. Směr reakce se obrátí, probíhá opačný jev = nabíjení (elektrolýza):
A +: odevzdávají SO42- elektrony a přetváří PbSO4 na PbO2:
Pb2+ - 2e-  Pb4+ oxidace
K- : ke katodě se pohybují ionty H+, které zde přebírají elektrony a redukují PbSO4 na Pb:
Pb2++ 2e-  Pb redukce
Sumárně lze oba děje popsat rovnicí:
PbO2 + Pb + 2H2SO4  2PbSO4 + 2H2O

## Slide 14: Olověný akumulátor
Jednotlivé články olověných akumulátorů se spojují za sebou do akumulátorových baterií 6V, 12V, 24V.
Schopnost nabíjení se postupem času ztrácí.
Zkuste vysvětlit, proč se tak děje.

## Slide 15: Seznam obrázků:
Obr. 1 Galvanický článek. Zdroj: www.zschemie.euweb.cz [online]. [vid. 27.8.2013]. Dostupné z: http://www.zschemie.euweb.cz/redox/clanek.gif
Obr. 2 Daniellův článek. Zdroj: www.e-chembook.eu [online]. [vid. 27.8.2013]. Dostupné z:
http://www.e-chembook.eu/wp-content/uploads/Danielluv-clanek.png
Obr. 3 Daniellův článek. Zdroj: www.zschemie.euweb.cz [online]. [vid. 27.8.2013]. Dostupné z: http://www.zschemie.euweb.cz/redox/galvanicky_clanek.gif

## Slide 16: Seznam obrázků:
Obr. 4 Suchý článek. Zdroj: www.komenskeho66.cz [online]. [vid. 27.8.2013]. Dostupné z:
http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE9/9obrazky/galvan.jpg
Video: Galvanický článek z ovoce Zdroj: www.youtube.com [online]. [vid. 27.8.2013]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AY9qcDCFeVI

## Slide 17: Seznam obrázků:
Obr. 5 až 7 foto Ivana Töpferová

## Slide 18: Použité zdroje:
BANÝR, J., BENEŠ, P. A KOLEKTIV. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, a.s., 1995. ISBN 80-85937-11-5.
Čtrnáctová, H., KOLÁŘ, K., SVOBODOVÁ, M., ZEMÁNEK, F. Přehled chemie pro základní školy. Praha: SPN a.s. , 2006. ISBN 80-7235-260-1.
ŠIBOR, J., PLUCKOVÁ, I., MACH, J. Chemie pro 9. ročník. Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7289-282-2.
ŠKODA, J., DOULÍK, P. Chemie 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 1. vydání, 2007. ISBN 978-80-7238-3.